## Slide 1: Технология аудита БДД на стадиях проектирования и содержания автомобильных дорог
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

## Slide 2
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Шесть этапов аудита БДД
Дорожное строительство
Проектной документации
Рабочей документации
Технико-экономическое обоснование строительства дороги
Предэксплуатационный этап
Эксплуатационный этап (инспектирование БДД)

## Slide 3
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит на стадиях жизненного цикла дороги
Проектирование
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
Эксплуатация
Аудит инженерного проекта (при одностадийном проектировании)
Аудит проекта и рабочей документации
(при двустадийном проектировании)
Аудит БДД при организации работ
Аудит организации дорожного движения
Аудит мест концентрации ДТП
Специальный аудит

## Slide 4
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит при проектировании дорог проектной документации
Оценка безопасности проектных решений:
- оцениваются параметры геометрических элементов и расстояние видимости проектируемой дороги;
- определяется безопасность движения по критерию плавности;
проверяется согласованность проектных решений при сочетании элементов дороги в плане и продольном профиле;
- оценивается соответствия расчетной и максимальной безопасной скорости движения на однородных по условиям участках;
- осуществляется оценка соответствия инженерного оборудования и элементов обустройства показателям безопасности;
- выявляются участки проектируемой дороги, не отвечающие требованиям БДД.

## Slide 5
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит проектной документации
При аудите проектной документации оцениваются:
организацию сети стоянок автомобилей;
организацию обслуживания пассажиров общественным транспортом и обеспечение безопасности в зоне остановочных пунктов
возможность транспортного обслуживания прилегающих территорий
формирование пешеходной сети
параметры поперечных профилей
Выявление внешних факторов, влияющих на безопасность

## Slide 6
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит рабочей документации
определение расчетного расстояния видимости дороги проверяют с использованием линейных графиков расстояния видимости для обгона и остановки
На стадии рабочего проекта проводится путем проверки соответствия показателем безопасности следующих элементов:
- наземных пешеходных переходов;
- стационарного электрического освещения;
- остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;
- пешеходных дорожек и тротуаров;
- велосипедных дорожек;
- железнодорожных переездов;
- искусственных сооружений;
- площадок отдыха;
- автозаправочных станций (АЗС, АГЗС);
- комплексов зданий и сооружений обслуживания движения
(объектов дорожного и придорожного сервиса).
треугольника видимости для водителей транспортных средств с учетом красных линий обеспечение видимости в местах пересечений и примыканий с существующей дорогой, железнодорожных переездов, пешеходных переходов, остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и в иных характерных

## Slide 7
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит проектов нового строительства
При аудите проектов организации движения:
рассматриваются методы организации дорожного движения
на дороге или отдельных ее участках с точки зрения обеспечения пропускной способности и БДД всех участников дорожного движения
проводится проверка соответствия установки и размещения
ТСОДД показателям безопасности.
По результатам аудита проектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог:
- определяется ожидаемый уровень БДД;
- выявляются участки проектируемой дороги, которые целесообразно перепроектировать по
критериям безопасности движения;
- разрабатываются предложения по изменению параметров проектируемой дороги для обеспечения расчетного уровня БДД.

## Slide 8
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит на период строительства дорог
Проведение аудита БДД при строительстве дорог включает
оценку соответствия показателям безопасности:
- параметров геометрических элементов дороги и объездных путей
- транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного покрытия, обочин и разделительной полосы;
- элементов обустройства дороги;
- ТСОДД и их размещения на участках производства дорожных работ
Выполняется проверка:
- соответствия элементов обустройства дороги проектной документации;
- соблюдения требований нормативно-технических документов по обустройству дороги и обеспечению БДД;
- соблюдения проектных параметров дороги, в том числе проезжей части, обочин, разделительной полосы, поперечных и продольных уклонов, размеров отсыпных берм;
- соответствия показателя ровности и коэффициента сцепления дорожного покрытия нормативным требованиям при вводе дороги в эксплуатацию.

## Slide 9
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Аудит БДД на этапе эксплуатации
В процессе обследования выявляется соответствие реальной обстановке:
- установленных скоростных режимов;
- организация движения перед пересечениями (примыканиями);
- организация движения на участках дорог, примыкающих к объектам дорожного и придорожного сервиса;
- организация движения на мостовых сооружениях и на подходах к ним;
- организации движения маршрутных транспортных средств;
- организация движения в местах проведении дорожных работ и на подъездах к ним;
- системы маршрутного ориентирования;
- АСУДД (при наличии);
- оценка влияния на безопасность движения параметров плана, поперечного и продольного профилей;
- оценка расстояния видимости на участке автодороги;
- оценка восприятия дорожной обстановки;
- оценка видимости (качества восприятия) технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства;
- оценка пассивной безопасности элементов обустройства дороги (ограждений, опор стационарного электрического освещения, опор дорожных знаков и т.д.);
- оценка применения средств фотовидеофиксации нарушений ПДД оценка влияния на безопасность движения других дорожных факторов.

## Slide 10
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Исходные данные
Необходимые исходные данные на оказание комплекса услуг по аудиту мероприятий по обеспечению БДД на участках автомобильных дорог:
1) Паспорта автомобильных дорог;
2) Информация о проводимых замерах коэффициента сцепления и освещённости дорожного покрытия
3) Сведения о предписаниях и протоколах ГИБДД на руководителей или представителей дорожно-эксплуатационных организаций
4) Информация о сроках и объемах проводимых работ по реконструкции дорожной сети, капитальных ремонтах асфальтобетонного покрытия, транспортных ограждений.
5) Перечень и адреса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за последние 3 года с указанием сроков их реализации
6) Информация о маршрутах общественного транспорта, паспорта маршрутов, маршрутные интервалы, средняя эксплуатационная скорость
7) Характеристики и выполняемые функции АСУДД
8) Данные о характеристиках транспортных потоков
9) Сведения о пешеходных переходах и объектах притяжения.
10) Информация о характеристиках и месторасположении объектов дорожного сервиса.

## Slide 11
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Cписки контрольных вопросов для автомобилистов
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
Расстояние видимости |  |  |  | 
Достаточно ли видимости у зоны для пешеходов? |  |  |  | 
Достаточно ли видимости зон примыкания и пересечения ТП? |  |  |  | 
Достаточно ли видимости для попутного и встречного потоков? |  |  |  | 
Обеспечена ли возможность безопасного перестроения? |  |  |  | 
Хорошо ли заметны места для разворота? |  |  |  | 
Безопасны ли места для разворота? |  |  |  | 
Пересечения |  |  |  | 
Понятны ли траектории пересечения? |  |  |  | 
Заметны ли ТСОДД? |  |  |  | 
Функционируют ли должным образом светофорные объекты? |  |  |  | 
Безопасно ли функционируют светофорные объекты? |  |  |  | 
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
Поперечный профиль |  |  |  | 
Является ли ширина всех полос, обочин и разделительной полосы безопасной для ожидаемой интенсивности движения и состава транспортного потока? |  |  |  | 
Достаточна ли ширина разделительной полосы и островков для безопасности пользователей дороги? |  |  |  | 
Пригодны ли обочины для использования всеми транспортными средствами и участниками дорожного движения, включая пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт? |  |  |  | 
Обеспечен ли соответствующий подъем виража на всех кривых? |  |  |  | 
Придорожные препятствия |  |  |  | 
Находятся ли все придорожные препятствия за пределами свободной придорожной зоны? |  |  |  | 
Установлены ли ограждения только в тех местах, где они необходимы? |  |  |  | 
Установлены ли все ограждения надлежащим образом и безопасно? |  |  |  | 
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
Водоотвод/ дренаж |  |  |  | 
Обеспечен ли хороший дренаж дороги? |  |  |  | 
Применены ли закрытые, либо проложенные за пределами свободной придорожной зоны или за соответствующим ограждением водоотводные канавы? |  |  |  | 
Дорожные знаки, разметка, обозначение кромок дороги и направляющие устройства |  |  |  | 
Соответствуют ли все знаки и дорожная разметка правилам практики установки знаков и разметки? |  |  |  | 
Является ли скоростная зона безопасной и четко обозначенной знаками? |  |  |  | 
Является ли дорожная разметка непрерывной, правильной и заметной? |  |  |  | 
Хорошо ли обозначены кромки дороги, установлены ли, по мере необходимости, предупреждающие знаки, пластмассовые сигнальные столбики и/ или шевронные указатели направления с шагом согласно инструкциям по установке? |  |  |  | 
Есть ли потребность в установке дополнительных знаков для предупреждения, информирования, направления, контроля или указания кромок дороги? |  |  |  | 

## Slide 12
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Cписки контрольных вопросов для велосипедистов
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
1. Расстояние видимости |  |  |  | 
Достаточно ли видимости у зоны для Велосипедистов? |  |  |  | 
Достаточно ли видимости зон примыкания и пересечения ТП? |  |  |  | 
Достаточно ли видимости для попутного и встречного потоков? |  |  |  | 
Обеспечена ли возможность безопасного перестроения? |  |  |  | 
Хорошо ли заметны места для разворота? |  |  |  | 
Безопасны ли места для разворота? |  |  |  | 
Пересечения |  |  |  | 
Понятны ли траектории пересечения? |  |  |  | 
Заметны ли ТСОДД? |  |  |  | 
Функционируют ли должным образом светофорные объекты? |  |  |  | 
Безопасно ли функционируют светофорные объекты? |  |  |  | 
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
3. Поперечный профиль |  |  |  | 
Является ли ширина всех полос, обочин и разделительной полосы безопасной для ожидаемой интенсивности движения и состава транспортного потока? |  |  |  | 
Достаточна ли ширина разделительной полосы и островков для безопасности пользователей дороги? |  |  |  | 
Пригодны ли обочины для использования всеми транспортными средствами и участниками дорожного движения, включая пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт? |  |  |  | 
Обеспечен ли соответствующий подъем виража на всех кривых? |  |  |  | 
4. Придорожные препятствия |  |  |  | 
Находятся ли все придорожные препятствия за пределами свободной придорожной зоны? |  |  |  | 
Установлены ли ограждения только в тех местах, где они необходимы? |  |  |  | 
Установлены ли все ограждения надлежащим образом и безопасно? |  |  |  | 
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
5. Водоотвод/ дренаж |  |  |  | 
Обеспечен ли хороший дренаж дороги? |  |  |  | 
Применены ли закрытые, либо проложенные за пределами свободной придорожной зоны или за соответствующим ограждением водоотводные канавы? |  |  |  | 
6. Дорожные знаки, разметка, обозначение кромок дороги и направляющие устройства |  |  |  | 
Соответствуют ли все знаки и дорожная разметка правилам практики установки знаков и разметки? |  |  |  | 
Является ли скоростная зона безопасной и четко обозначенной знаками? |  |  |  | 
Является ли дорожная разметка непрерывной, правильной и заметной? |  |  |  | 
Хорошо ли обозначены кромки дороги, установлены ли, по мере необходимости, предупреждающие знаки, пластмассовые сигнальные столбики и/ или шевронные указатели направления с шагом согласно инструкциям по установке? |  |  |  | 
Есть ли потребность в установке дополнительных знаков для предупреждения, информирования, направления, контроля или указания кромок дороги? |  |  |  | 

## Slide 13
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Cписки контрольных вопросов для пешеходов
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
1. Расстояние видимости |  |  |  | 
Достаточно ли видимости у зоны для пешеходов? |  |  |  | 
2. Пересечения |  |  |  | 
Заметны ли ТСОДД для пешеходов? |  |  |  | 
Безопасно ли функционируют светофорные объекты? |  |  |  | 
4. Придорожные препятствия |  |  |  | 
Установлены ли ограждения только в тех местах, где они необходимы? |  |  |  | 
Установлены ли все ограждения надлежащим образом и безопасно? |  |  |  | 
6. Водоотвод/ дренаж |  |  |  | 
Обеспечен ли хороший дренаж для безопасного прохождения мест пешеходом? |  |  |  | 
Применены ли закрытые, либо проложенные за пределами свободной придорожной зоны или за соответствующим ограждением водоотводные канавы? |  |  |  | 
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
7. Дорожные знаки, разметка, обозначение кромок дороги и направляющие устройства |  |  |  | 
Соответствуют ли все знаки и дорожная разметка правилам практики установки знаков и разметки? |  |  |  | 
Является ли скоростная зона безопасной и четко обозначенной знаками? |  |  |  | 
Является ли дорожная разметка непрерывной, правильной и заметной? |  |  |  | 
Хорошо ли обозначены кромки дороги, установлены ли, по мере необходимости, предупреждающие знаки, пластмассовые сигнальные столбики и/ или шевронные указатели направления с шагом согласно инструкциям по установке? |  |  |  | 
Есть ли потребность в установке дополнительных знаков для предупреждения, информирования, направления? |  |  |  | 

## Slide 14
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Cписки контрольных вопросов для пешеходов
Проблема | Да | Нет | НП | Комментарии
8. Уязвимые участники дорожного движения (пешеходы) |  |  |  | 
Имеют ли все уязвимые участники дорожного движения возможность связного прохода вдоль своих маршрутов, сохраняя достаточный боковой просвет относительно движущихся транспортных средств? |  |  |  | 
Имеют ли пешеходы (особенно молодежь, пожилые и люди с ограниченными возможностями) возможность безопасного прохода по обеим сторонам дороги? |  |  |  | 
Отсутствуют ли на дороге "тесные места", где уязвимые участники дорожного движения могут подвергнуться опасности со стороны движущихся транспортных средств? |  |  |  | 
Имеют ли возможность пешеходы (особенно молодежь, пожилые и люди с ограниченными возможностями) безопасно пересекать дорогу? |  |  |  | 
Достаточно ли малую высоту имеют все железобетонные бортовые камни, чтобы не создавать препятствий для пешеходов? |  |  |  | 
Предусмотрены ли пандусы на всех пересечениях и в середине кварталов в местах перехода пешеходов? |  |  |  | 
Является ли количество и размещение пешеходных переходов достаточным и безопасным для данной ситуации и количества пешеходов? |  |  |  | 
Имеют ли все формальные пешеходные переходы ясные указатели, и хорошо ли они видны со всех направлений? |  |  |  | 
Установлены ли соответствующие знаки и дорожная разметка во всех местах для движения пешеходов? |  |  |  | 
Имеют ли все переходы хорошее освещение в ночное время, чтобы обеспечить водителям/мотоциклистам хорошую видимость пешеходов? |  |  |  | 
Оснащены ли все светофоры в середине кварталов нажимными кнопками для пешеходов? |  |  |  | 
Предусмотрены ли пешеходные дорожки через разделительные полосы, дающие возможность переходить дорогу "на уровне дороги" и облегчающие переход людям с ограниченными возможностями? |  |  |  | 
Расположены ли остановки автобусов в тех местах, где пассажиры будут использовать их? |  |  |  | 
Имеют ли остановки автобусов хорошо обозначенные границы и освещение? |  |  |  | 

## Slide 15
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Опыт проведения аудита БДД
Аудит безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах ГК «Российские автомобильные дороги»
М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, Краснодарский Край, Республика Адыгея;
М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) Московская область, Смоленская область;
М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), Московская область, Калужская область, Брянская область, Курская область
Сформирован перечень из ~500 участков и объектов и разработано свыше 1000 некапиталоемких мероприятий
общей стоимостью 1 809 млн. рублей, соц.-эконом. эффект от внедрения
составит 3 825 млн. руб.

## Slide 16
МОО «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!