## Slide 1
Современные нормативные требования в области оценки соответствия выполненных дорожных работ
Мартинсон Владимир Леонидович
ФАУ «РОСДОРНИИ»

## Slide 2
Вставка рисунка
2

## Slide 3: Применение положений международных договоров на территории Российской Федерации
Вставка рисунка
Статья 15.4 Конституции РФ: Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом РФ, то применяются правила международного договора

## Slide 4: Договор о евразийском экономическом союзе
Вставка рисунка
Вид документа: Международный договор
Принявший орган: Государства (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация)
Опубликован:
  Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 05.06.2014
  Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.01.2015, N 0001201501160013
Дата принятия: 29 мая 2014
Дата начала действия: 01 января 2015
Ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014 №279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе»

## Slide 5: Утверждение технического регламента ТР ТС 014/2011
Вставка рисунка
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)»
Утвержден Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» вступает в силу с 15 февраля 2015 года
Утвержден Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

## Slide 6: Строительный контроль
Вставка рисунка

## Slide 7: Строительный контроль ГОСТ 32731-2014
Вставка рисунка
ЕДИНЫЙ ПОРЯДОК
3 этапа реализации: «до начала», «в процессе», «по завершении»;
Форма типового технического задания на осуществление строительного контроля;
Схема организации и форма отчета по результатам строительного контроля.

## Slide 8: Строительный контроль ГОСТ Р 58442-2019
Вставка рисунка
РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Подрядчик – обеспечивает и контролирует качество;
Заказчик – проводит обоснованную оценку и приемку.
Классификация строительного контроля

## Slide 9: Классификация и объемы строительного контроля
Вставка рисунка
Строительный контроль классифицируется в зависимости от стадии его проведения:
Входной контроль. Результатом входного контроля является заключение о возможности/невозможности применения на объекте материалов, конструкций и изделий, а также разработанной технической документации
Операционный контроль. Результатом операционного контроля является определение возможности предъявления выполненных работ для проведения их приёмки
Приёмочный контроль. Проводится в соответствии с ГОСТ 32756. Результатом приёмочного контроля является заключение о соответствии выполненных строительно-монтажных работ

## Slide 10: Классификация и объемы строительного контроля
Вставка рисунка
Строительный контроль классифицируется в зависимости от метода его проведения:
Визуальный контроль. Выполняется с помощью органов чувств человека
Регистрационный контроль. Выполняется путем анализа исполнительной и технической документации
Измерительный контроль. Выполняется с применением средств измерений и испытательного оборудования

## Slide 11: Классификация и объемы строительного контроля
Вставка рисунка
Строительный контроль классифицируется в зависимости от объема его проведения:
Сплошной контроль, при котором проверяется весь объем оцениваемых работ и параметров продукции
Выборочный контроль, при котором проверяется часть объема (выборка) оцениваемых работ и параметров продукции. Объём выборки устанавливается технической документацией и условиями договора (контракта)

## Slide 12: Строительный контроль ГОСТ Р 59290-2021
Вставка рисунка
ДОПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Контроль, в том числе входной и операционный, может быть не только измерительным (лабораторные испытания и измерения), но и регистрационным (контроль документации) и визуальным (складирование, технологические операции и т.д.)
Контроль возможен не только поступающих материалов, но и разрабатываемой подрядчиком документации (РД, ППР, Регламенты)
Важность детальной разработки ППР.

## Slide 13: Порядок проведения строительного контроля
Вставка рисунка
Строительный контроль | Метод | Объём | Стадии контроля |  | 
 |  |  | Входной | Операционный | Приёмочный
Подрядчика | измерительный | сплошной | х | х | -
 |  | выборочный | - | - | -
 | визуальный | сплошной | х | х | х
 |  | выборочный | - | - | -
 | регистрационный | сплошной | х | х | х
 |  | выборочный | - | - | -
Заказчика | измерительный | сплошной | - | - | -
 |  | выборочный | х | х | х
 | визуальный | сплошной | - | - | х
 |  | выборочный | х | х | -
 | регистрационный | сплошной | х | х | х
 |  | выборочный | - | - | -

## Slide 14: расчет стоимости СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вставка рисунка
Приказ Минстроя России
от 04.08.2020 № 421/пр
«Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

## Slide 15: расчет стоимости СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вставка рисунка
После вступления в силу в октябре 2020 года Приказа Минстроя, установлен новый порядок расчета стоимости строительного контроля (пп.166-168 Приказа).
На практике это приводит к фактическому снижению НМЦК по строительному контролю ориентировочно
на 45% ввиду разницы между индексами изменения сметной стоимости (индексами дефляторами), используемыми для строительно-монтажных работ и для прочих затрат по отрасли «Транспорт».

## Slide 16
Вставка рисунка
16
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
(ред. от 03.08.2018)
Статья 53. Строительный контроль
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Slide 17
Вставка рисунка
17
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
Статья 53. Строительный контроль
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

## Slide 18: Искажение порядка СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вставка рисунка
Для публичного обсуждения опубликован проект постановления Правительства России, предусматривающий конкретизацию мероприятий при проведении строительного контроля, а также цифровизацию документов, подготавливаемых по итогам проведения процедуры. Один из ключевых разработчиков акта – Министерство строительства и ЖКХ РФ.
«Большая часть участников строительного процесса и рынка сходится во мнении, что правила проведения строительного контроля уже устарели. Они не менялись больше 10 лет и не позволяют осуществлять процедуру эффективно. Для решения этой проблемы требуется их актуализация с учётом особенностей современных процессов в строительстве, а также используемых строительных материалов и оборудования. Принятие разработанного постановления повысит качество возводимых объектов и оптимизирует проведение государственного строительного надзора», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.
Подготовленный Минстроем России проект постановления направлен на оптимизацию посредством четкого определения мероприятий, осуществляемых заказчиком и подрядчиком в процессе проведения строительного контроля. Такое разграничение, к примеру, позволит органам государственного строительного надзора проводить проверки по конкретным и однозначно определенным требованиям.
Проектом постановления предлагается не устанавливать на уровне акта Правительства России нормативы затрат на проведение строительного контроля и использовать для их определения новую методику, учитывающую сложность самой процедуры и необходимость осуществления дополнительных лабораторных исследований и испытаний.
Кроме того, действующий порядок предусматривает возможность подготовки документации по результатам строительного контроля только в бумажном виде. Принятие постановления позволит перевести её в цифровой формат.
Также в указанном акте предлагается оптимизация лабораторного контроля, уточнение объема его исследований, а также закрепление проведения процедуры за заказчиком для устранения возникновения ситуаций с её дублированием, увеличивающих издержки при строительстве.

## Slide 19: Искажение порядка СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вставка рисунка
Лабораторный контроль,
Геодезический контроль,
Проверка рабочей документации
НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
в норматив затрат в соответствии с Постановлением № 468.

## Slide 20: Искажение порядка СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Вставка рисунка
Подрядчик и заказчик при проведении лабораторного контроля проводят измерения и испытания собственными силами (при наличии собственной испытательной лаборатории, сведения о которой внесены в единую национальную систему аккредитации) или привлекают сторонние испытательные лаборатории, сведения о которых внесены в единую национальную систему аккредитации.

## Slide 21: Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр (внесение изменений в приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Вставка рисунка
Ключевым изменением в части строительного контроля является возможность дополнительно к нормативным затратам на строительный контроль в главе 10, учитывать в главе 9 ССР затраты на дополнительные мероприятия строительного контроля по решению заказчика.
Для обеспечения полноценной стоимости контракта по строительному контролю проводить дополнительный расчет стоимости лабораторного, геодезического контроля и рассмотрения рабочей документации.

## Slide 22: несоответствие порядка строительного контроля
Вставка рисунка
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468
«О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
ГОСТ 32731-2014 «ДОАП. Требования к проведению строительного контроля»
ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика»
ГОСТ Р 59290-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению входного и операционного контроля»
ТР ТС 014/2011
ГрК РФ

## Slide 23
Спасибо за внимание