## Slide 1: Проблема деградации вечной мерзлоты в основании земляного полотна железных дорог и пути ее решения на базе теплотехнических расчетов
Исаков А.Л., д.т.н., проф.,
зав. кафедрой
Сибирский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Изыскания, проектирование и постройка железных и автомобильных дорог»

## Slide 2
моховой покров
моховой покров
Строительные работы
Нарушение растительно-мохового покрова как фактор деградации грунтов основания земляного полотна
2
Зона с нарушенным растительно-моховым покровом
Деградация
Деградация
Вечная мерзлота
Мох – природный тепловой диод

## Slide 3
Факторы влияния на водно-тепловой режим земляного полотна
Природные факторы:
климатическое повышение температуры воздуха;
солнечная радиация;
отепляющее влияние летних осадков;
фильтрация воды в основание насыпи;
повышенная толщина снежного покрова.
Техногенные факторы:
нарушение растительно-мохового покрова;
ориентация трассы относительно частей света;
состояние откосов и конструкция земляного полотна;
применяемые для отсыпки насыпи грунты;
отсутствие водоотводящих мероприятий.
3

## Slide 4
Причины деградации вечной мерзлоты в основании земляного полотна
Нарушение баланса теплового потока на поверхности земляного полотна
Отепляющее действие фильтрующейся воды в основании земляного полотна
4
Возможны проектные решения с использованием теплотехнических расчетов
Никакие расчеты не помогут – только гидроизоляция!

## Slide 5
Схема отепляющего действия атмосферных и поверхностных вод
5
дренирующий грунт
2
1 – летние осадки
2 – фильтрация поверхностных вод в основание насыпи
3 – водонепроницаемый экран
2
Верхняя граница многолетнемерзлых пород
моховой покров
моховой покров
1
3
3
3

## Slide 6
Скопление воды вдоль железной дороги Обская-Бованенково (п-ов Ямал)
6

## Slide 7
Строительство Обская - Надым
Строительство Надым - Пангоды
Реконструкция
Карское море
П - о в Я м а л
О б с к а я г у б а
Северный широтный ход
Строительство железной дороги в Ямало-Ненецком АО
Длиной 707 по маршруту
Обская - Салехард - Надым – Новый Уренгой - Корочаево
7
Салехард
Обская
Надым
Пангоды
Новый Уренгой
Корочаево

## Slide 8
Исходные характеристики для климатических условий трассы Салехард - Надым
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
-23,7 | -22,9 | -14,4 | -8,2 | 0,0 | 9,9 | 15,7 | 12,0 | 5,7 | -4,2 | -15,2 | -20,9
Среднемесячная температура воздуха
Теплофизические характеристики снега
8
Параметры | X | XI | XII | I | II | III | IV
Плотность кг / м3 | 180 | 220 | 230 | 250 | 270 | 320 | 400
Теплопроводность, Вт / (м·К) | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,40

## Slide 9
Исходные характеристики для климатических условий трассы Салехард - Надым
Тип грунта | ρ , kg/m3 | W, d.e. | λth , W/(m·K) | λf , W/(m·K) | Cth , J/(kg·K) | Cf , J/(kg·K)
Мелкий песок (насыпь) | 1800 | 0,08 | 1,5 | 1,7 | 1090 | 930
Супесь (основание насыпи) | 1875 | 0,19 | 1,6 | 1,8 | 1380 | 1130
Мох | 150 | 2,0 | 0,15 | 0,63 | 3600 | 2200
Расчетные характеристики грунтов
9

## Slide 10
Насыпь из мелкого песка высотой 2,2 м
со снежными отложениями
Климатические условия Северной широтной магистрали
10
мох
мох
2,2 м
Зона с нарушенным растительно-моховым покровом
6 м
снег
супесь
мелкий песок
Температура на глубине нулевых годовых амплитуд -0,750С

## Slide 11
Поле объёмной влажности грунта со снежными отложениями
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
Талый грунт
Мерзлый грунт
2
1
3
1
3
1 – снежные отложения;
2 – зона с нарушенным растительно-моховым покровом;
3 – моховой покров
11
1м x 1м
- 8,0
4,0
0,0
h, м
Wv = 0,07
Wv = 0,30

## Slide 12
Поле объёмной влажности грунта с каменной наброской
Талый грунт
Мерзлый грунт
1
3
3
1
2
4
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
1 – снежные отложения
2 – зона с нарушенным растительно-моховым покровом
3 – моховой покров
4 – каменная наброска
12
- 8,0
4,0
0,0
h, м

## Slide 13
Схема со снеговыдувающим устройством
Климатические условия линии Салехард - Надым
13
мох
мох
6 м
Зона выдувания
Зона с нарушенным растительно-моховым покровом
супесь
мелкий песок
6 м
Зона с нарушенным растительно-моховым покровом
Снежные отложения
Рекомендуется, когда направление ветра перпендикулярно оси трассы или близко к нему.

## Slide 14
Талый грунт
Мерзлый грунт
Поле объёмной влажности грунта со снеговыдувающим устройством
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
1
3
3
2
1
Насыпь высотой 2,2 м с зоной нарушенного растительно-мохового покрова
1 – снежный покров
2 – зона с нарушенным растительно-моховым покровом
3 – моховой покров
14
- 8,0
4,0
0,0

## Slide 15
Поле объёмной влажности грунта со снеговыдувающим устройством
Насыпь высотой 6 м с зоной нарушенного растительно-мохового покрова
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
1 – снежные отложения
2 – зона с нарушенным растительно-моховым покровом
3 – моховой покров
15
6,0 м
Талый грунт
Мерзлый грунт
1
3
3
2
1
2
- 8,0
8,0
0,0

## Slide 16
Использование покрытий из пенополистирола для предотвращения деградации грунтов основания земляного полотна
16
Зона с нарушенным растительно-моховым покровом
6 м
мох
мох
Снежные отложения
Не имеет смысла

## Slide 17
Талый грунт
Мерзлый грунт
3,4 м
h, м
- 8,0
5,0
0,0
Поле объёмной влажности грунта с укладкой пенополистирола толщиной 12 см
1
3
3
1
2
2
1 – снежные отложения
2 – пенополистирол толщиной 12 см
3 – моховой покров
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
Насыпь из мелкого песка высотой 3,4 м
17

## Slide 18
Талый грунт
Мерзлый грунт
3,4 м
- 8,0
5,0
0,0
h, м
Поле объёмной влажности грунта с укладкой пенополистирола толщиной 12 см и 20 см
1
4
4
1
2
3
1 – снежные отложения
2 – пенополистирол толщиной 12 см
3 – пенополистирол толщиной 20 см
4 – моховой покров
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
Насыпь из мелкого песка высотой 3,4 м
18

## Slide 19
6,0 м
Талый грунт
Мерзлый грунт
- 8,0
8,0
0,0
h, м
Поле объёмной влажности грунта с укладкой пенополистирола толщиной 12 см и 20 см
Насыпь из мелкого песка высотой 6 м
1
4
4
1
2
3
1 – снежные отложения
2 – пенополистирол толщиной 12 см
3 – пенополистирол толщиной 20 см
4 – моховой покров
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)
19

## Slide 20
Заключение
Защита земляного полотна от отепляющего действия атмосферных и поверхностных вод является необходимым, но не достаточным фактором предотвращения деградации многолетнемерзлых грунтов его основания.
Повышенная толщина снежного покрова в зоне откосов земляного полотна – фактор, с которым, в большинстве случаев, возможно бороться только путем ее уменьшения.
Использование снеговыдувающих устройств в условиях интенсивного снегопереноса можно рассматривать как эффективный способ предотвращения деградации мерзлых грунтов в основании земляного полотна.
Укладка теплоизолирующих покрытий из пенополистирола для снижения деградации грунтов основания земляного полотна может быть эффективна лишь в области подошвы насыпи.
20

## Slide 21
Температурное поле основания насыпи из мелкого песка высотой 2,2 м
11
На 20-й год после отсыпки насыпи (конец сентября)