## Slide 1
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 2
Задачи при переходе на новые стандарты
1. Техническое перевооружение производства
2. Оснащение лабораторного поста. Приобретение лабораторного оборудования по двум методам объемного проектирования
3. Обучение сотрудников
4. Расширение области аккредитации
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 3
Полный спектр лабораторного оборудования
Федеральная система Аккредитация
Подобранный и обученный персонал
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика
Организация лабораторного контроля
АО «Новосибирскавтодор»
Лабораторные комплексы:
Новосибирская область, 12шт
Кемеровская область, 1шт
Алтайский край, 2шт
Челябинская область, 1шт
Омская область, 1шт
Республика Татарстан, 1шт

## Slide 4
Укомплектованность лабораторным оборудованием
Проектирование и подтверждение качества асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2, ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2
Проектирование и подтверждение качества цементобетонных смесей высших марок по морозостойкости
Испытания инертных материалов по ТР ТС 014/2011
Испытания битумных вяжущих по ГОСТ Р 58400.1, ГОСТ Р 58400.2, ГОСТ 33133-2014
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 5
Модернизация сортировочных агрегатов (замена сит)
Установка высокоточных дозаторов и контроллеров на АБЗ
Оснащение минимум 4 холодными бункерами
Линия пылеулавливания и дозировки минерального порошка
Разработка и установка программного обеспечения
Разработка и внедрение системы мониторинга качества
Размер сит |  |  |  |  | 
ЩМА-20 |  | SMA -16 2019 г. |  | SMA -16 2020-2023 г. | 
25 | 15-20 | 20 | 11,2-16 | 20 | 11,2-16
15 | 10-15 | 15 | 8-11,2 | 13 | 8-11,2
10 | 5-10 | 10 | 4-8 | 8 | 4-8
5 | отсев | 5 | песок | 4 | песок
Процент выброса некондиционной ЩПС от общего количества смеси |  | 
 | 2019 год | 2020 год – 2023 год
Щебень | 10% | 4%
Песок | 10% | 4%
11 АБЗ
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика
Выпуск асфальтобетонных смесей за 2022 - 2023
38%
62%
Superpave
Маршалл

## Slide 6
Исключить брак при выпуске смесей и нарушение технологий (Система сигнальных маркеров)
Автоматизировать отчетность. Автоматизировать производственный документооборот
Автоматизировать формирование исполнительной документации
ЗАДАЧИ
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 7
Автоматизация АБЗ и ее цели
информирование пользователя об отклонениях технологических режимов от заданных параметров (исключение попадания некачественной продукции в конструкцию). Создание сигнальных маркеров
исключение влияния человека на конечный результат при помощи самостоятельного выбора режима работы программой установки
создание максимально эффективной последовательности технологических операций. В нашем случае максимальная производительность АБЗ с обеспечением заданных параметров качества.
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика
Мониторинг качественных параметров каждого замеса на основании данных с контроллеров
Хранение статистических данных о работе АБЗ в учетной базе 1С с неограниченным сроком
Использование «сигнальных маркеров» для оповещения всех заинтересованных лиц

## Slide 8
Мониторинг качества продукции. Этапы контроля. Положительный эффект
Система автоматизированного управления АСУП
 | Контроль качества по ГОСТ Р | Создание качественного продукта с применением системы мониторинга
Дозировка компонентов | 2-5 замесов в смену контролируется по зерновому составу (сухой рассев и/или выжигание) – <2% | Контроль каждого замеса в процессе выпуска с уведомлением всех заинтересованных - 100%
Температура | 20-25 замесов в смену контролируется по температуре в кузове - 20% | Контроль каждого замеса в процессе выпуска с уведомлением всех заинтересованных - 100%
Объем замеса | Контроль при личном присутствии на АБЗ | Ежесменная рассылка утвержденного и фактического среднего объема замеса
Время перемешивания | Контроль при личном присутствии на АБЗ | Ежесменная рассылка утвержденного и фактического среднего времени перемешивания
Технологические простои | Информация по запросу с задержкой не менее 1 дня | Ежесменная рассылка общей продолжительности и причин технологических простоев
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 9
Предельно допустимые отклонения компонентов Δ по ГОСТ Р 58406, 58401
2 замеса подряд
5 замесов подряд
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика
Руководитель
компании
Инженерный состав
Температура, при которой вязкость не состаренного вяжущего находится в пределах (0,17±0,02) Па·с по ГОСТ Р 58401.13-2019
Требуемый результат
Недопустимый результат
Граница реагирования

## Slide 10
Синхронизация системы АСУП с АБЗ обязательно требует
создание состава в системе и перенос требуемых дозировок с указание погрешностей отклонений и температурных диапазонов.
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 11
Обеспечение работоспособности системы
Весовые датчики
каменных материалов
Весовые датчики
битума
Весовые датчики
добавок
Весовые датчики
минерального порошка
Тарировка не реже 1 раза в 15 дней
Поверка не реже 1 раза в год
Температурный
датчик
Внутренние
требования
Тарировка не реже 1 раза в смену
Поверка не реже 1 раза в год
Тарировка не реже 1 раза в смену
Поверка не реже 1 раза в год
Тарировка не реже 1 раза в смену
Поверка не реже 1 раза в год
Тарировка при отгрузке первой машины партии смеси
Поверка не реже 1 раза в год
ГОСТ 27945-2018
Требования не сформированы
ГОСТ 8.523-2014
Периодичность не определена
Систематическая тарировка обеспечивает корректность данных, передаваемых АБЗ в систему
ГОСТ 27945-2018
ГОСТ 8.523-2014
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 12
Предложения
Предусмотреть % технологических потерь на брак по температуре и отклонению компонентов, включаемых в сметную расценку на выпуск асфальтобетонных смесей
Включение в ГОСТ на АБЗ требований и периодичности поверки и тарировки весовых и температурных дозаторов АБЗ
Включение положений в ГОСТ Р 58401.5-2019 по контролю температуры с применением автоматизированных систем
Включение в нормативную документацию возможности подтверждения качества смеси при выпуске с идентичными пропорциями компонентов и подтверждением данных по дозировке за период в который выявлены отклонения

## Slide 13
Планирование
Строительный контроль
Производство
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика
- Заготовка и учет материалов;
- Создание проекта
- Согласование составов с заказчиком;
- Формирование план задания на смену;
- Выполнение план задания на смену;
- Результаты операционного контроля
- Формирование пакета документов для сдачи и приемки работ (исполнительная документация)
Проектирование составов;
Согласование составов с заказчиком;
Заключения о соответствии материалов.

## Slide 14
Формирование план задания
Приемка работ СК подрядчика и заказчика
Приемка работ СК подрядчика и заказчика
Автоматическое формирование акта приемки работ.
Вывод исполнительной документации
Создание проекта в АСУП
Формирование видов и объемов работ и требуемых материалов
Планирование
Разработка и внесение проектных составов планируемого выпуска смесей
Планирование и заготовка материалов на основании потребностей проектных составов
Этапы формирования документооборота в АСУП. Создание Исполнительной документации
Создание проекта в АСУП
Формирование видов и объемов работ и требуемых материалов
Планирование
Проектирование и внесение проектных составов планируемого выпуска смесей
Планирование и заготовка материалов на основании потребностей проектных составов
Подтверждение качества поступаемого материала
Производство
Согласование составов с заказчиком
Учет перерасхода материалов план/факт
Производство а/б смесей на основании состава
да
нет
Приостановка работ

## Slide 15
Строительный контроль в системе АСУП
Результаты измерений и испытаний
Технологический контроль
Заключения
Лабораторный контроль
Заключения
Протокол испытаний
Лист измерений
Документ о качестве
Документ о соответствии
Выдача предписаний
Операционные карты
Технологические карты
Предписания
База средств измерений
Перечень объектов испытаний
Нормативная база
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 16
Перспектива
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 17
Согласование составов с заказчиком
Для планомерного производства работ и системной работы системы учета и формирования исполнительной документации согласование состава на этапе проектирования в лабораторных условиях
Проектирование и подтверждение составов подрядчиком в лабораторных условиях
Разработка состава
Подтверждение и согласование составов с заказчиком в лабораторных условиях
Приемка работ при производстве смесей по заданному составу
Порядок согласования составов
Подтверждение качества лабораторного состава---Подтверждение качества смеси при производстве АБЗ/ЦБЗ---Проведение пробной укладки---Согласование состава---Подтверждение смеси по заданному качеству состава
Подтверждение качества лабораторного состава---Согласование состава---Подтверждение смеси по заданному качеству состава
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 18
Управление строительным контролем
Исполнение предписаний под контролем мессенджер-ботов
Несоответствие материалов
Операционный чек - поинт
Соответствие технологий и качества
Владение информацией за счет оповещения
Исключение человеческого фактора при приемке
Результат
Об организации лабораторного контроля со стороны Подрядчика

## Slide 19
Предложение
Разработка сметных нормативов на выпуск асфальтобетонных смесей с применением автоматизированных систем и систем мониторинга качества

## Slide 20
Спасибо за внимание