## Slide 1
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Транспортное обслуживание населения городов и агломераций
2023

## Slide 2
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В РОССИИ
Проблемы транспортного обслуживания населения городов различаются из-за численности населения в городе.
15 городов с населением более 1 млн.
24 города с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. 58 городов с населением от 200 до 500 тыс. чел. 74 города с населением от 100 до 200 тыс. чел.
451 город с населением менее 100 тыс. чел.
Более 75% населения России проживает в городах.
Необходим диферинциированный подход: обобщить и систематизировать проблемы транспортного обслуживания населения городов
27 приоритетных агломерации первого порядка
14 приоритетных агломерации второго порядка

## Slide 3: АГЛОМЕРАЦИИ - ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Согласно стратегии агрессивного развития приоритетным направлением выступает жилищное строительство в ядрах агломерации.
К 2030 году в 41 приоритетной агломерации предполагается строительство
более 500 млн м2
качественного жилья,
для жилищного строительства
потребуется более 160 000 га земли,
что требует новых подходов
к градостроительной политике.
Хабаровская
Ростовская
Краснодарская
Ставропольская Сочинская
Волгоградская
Воронежская
Саратовская
Самаро-
Тольяттинская
Уфимская
Челябинская
Тюменская
Екатеринбургская
Московская
Нижегородская
Казанская
Ульяновская
Владивостокская
Астраханская
Ярославская
Пермская
Махачкалинская
Кавминводская
Оренбургская
Липецкая
Тульско- Новомосковская
Чебоксарская
Ижевская Набережно- Челнинская
Калининградская
Санкт-Петербургская
Томская
Новосибирская
Барнаульская
Новокузнецкая
Кемеровская
Омская
Иркутская
Улан-Удэнская
77,7
млн чел
62,7
млн чел
625,6
млн м2
0,98
в ядрах агломераций, м2/чел в год
156,2
млн м2
61,3
млн м2
Численность населения
27 приоритетных агломерации первого порядка
14 приоритетных агломерации второго порядка
Численность наслеления центры
Градостроительный потенциал
Ввод жилья на человека
Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
Ввод жилья в год
Агломерация – урбанизированная
территория с общим рынком труда и потребления услуг
Данные приоритетных агомераций к 2030 году

## Slide 4: РОССИЙСКИЕ ГОРОДА - РАСПОЛЗАНИЕ ГОРОДОВ*
Нижний Новгород
Новосибирск
застроенные территории | трансформация застроенных территорий
 | освоение незастроенных территорий
Оценка генпланов городов показывает, что города в основном предпочитают осваивать территории на периферии, чем заниматься реновацией центра
Воронеж
Ростов-на-Дону
Краснодар Екатеринбург Омск Красноярск
* Исследование Высшей Школы Урбанистики (ВШУ) - «Планирование разрастания. Пространственная политика городов России» 2021 год

## Slide 5: ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ РОССИИ
Осуществляются реконструкция
и строительство новых улиц и дорог
происходит снижение уровня заторов
новые территории становятся доступными
повышается интенсивность движения,
возникают заторы
владельцы автомобилей требуют расширять
и строить новые дороги
цена земли повышается, владельцы требуют перезонировать землю под жилую застройку
под давлением собственников земли и политиков земля перезонируется
строятся новые жилые районы, люди переезжают
в более дешевое жилье
большее число жителей периферийных территорий образуют
дополнительные транспортные потоки
зонирование
транспорт
Порочный круг взаимного влияния ошибок в функциональном зонировании и развитии транспортной инфраструктуры приводит к возврату к исходным проблемам и их усилению
Для выхода из замкнутого цикла догоняющего развития инфраструктуры необходимо стремление к компактной планировочной структуре города
и развития системы общественного транспорта
* Исследование Высшей Школы Урбанистики (ВШУ) - «Планирование разрастания. Пространственная политика городов России» 2021 год

## Slide 6: ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ РОССИИ
Площадь застройки
Площадь УДС
Существенный разрыв между градостроительным развитием и развитием улично-дорожной сети
Темпы застройки и развитие УДС
Уровень автомобилизации
45,5 млн легковых авто на 2022 год
Всего – 56 млн. автомобилей
310 легковых авт./1000 жителей
2023
Заторы
Свободный поток
1990
1990
Площадь застройки/протяжённость улично-дорожной сети
количество автомобилей
объём выбросов в атмосферу от автомобилей
2023
Увеличение выбросов от автомобилей из-за заторов
Уровень автомобилизации
Экология
?

## Slide 7: ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ РОССИИ — ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
ПЛАНИРОВКА
АРХИТЕКТУРА
ЭКОНОМИКА
ДЕМОГРАФИЯ
БЛАГО- УСТРОЙСТВО
ЭКОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТ
дисбаланс систем расселения и труда
агломерационное
развитие
облик
содержание
монофункциональность
повышение нагрузки на инфраструктуру
Увеличение
затрат времени
снижение качества застройки (типовое строительство)
повышение интенсивности использования территории
снижение качества экологии, угроза здоровью населения
повышение интенсивности городских потоков
недостаток комфортной городской среды
увеличение доли населения в крупных и крупнейших городах
переход к постиндустриальной
экономике
ВЫЗОВЫ

## Slide 8: ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ
Тренды российских городов
В основном ввод жилья обеспечивается за счет освоения новых территорий, с процессом реновации справляются в редких случаях.
Темпы ввода жилищного фонда превышают темпы роста населения крупных городов. Из этого следует рост жилищной обеспеченности.
Тренд смешанной застройки
Мировые тренды застройки движутся в сторону mix-use подхода - создания многофункциональной застройки вместо монофункциональной.
Такой подход увеличивает устойчивость городской системы и снижает нагрузку на инфраструктуры. При сбалансированной застройке повышается бюджетная эффективность территории:
на 18,2% сбалансированная застройка дешевле жилой для бюджета
в 2,6 раз ежегодные доходы от сбалансированной застройки выше, чем от жилой
Тренд транспортной ориентированности
Важным аспектом нового строительства в мировых городах является транспортно-ориентированное проектирование.
Это создание высокоплотной многофункциональной застройки на территориях, прилегающих к транспортно-пересадочных узлам (зоны высокой обеспеченности общественным транспортом).
В ходе разработки проекта создается не только конструктивное решение и архитектурный облик.
Проектируется весь жизненный цикл объекта и территории

## Slide 9: Транспортное обслуживание крупнейших агломераций мира
Темный – центральная часть городов
Светлый – пригороды
STREETS AS PUBLIC SPACES AND DRIVERS OF URBAN PROSPERITY
First published in Nairobi in 2013 by UN-Habitat.
Copyright © United Nations Human Settlements Programme 2013
https://unhabitat.org/streets-as-public-spaces-and-drivers-of-urban-prosperity
Доля УДС в территории города
Для работы наземного пассажирского транспорта необходима развитая улично-дорожная сеть
Город | Плотность населения, чел/га | Плотность улично­дорожной сети, км/км2 | Обеспеченность дорогами, м/тыс.чел. | Уровень автомобилизации, авт./тыс. чел
Сеул | 172,60 | 13,51 | 783 | 222
Токио | 145,50 | 19,07 | 1311 | 181
Нью-Йорк | 105,53 | 12,79 | 1212 | 213
Пекин | 87,82 | 6,08 | 692 | 142
Гон Конг | 65,07 | 1,89 | 290 | 63
Мадрид | 53,79 | 4,87 | 905 | 409
Лондон | 52,81 | 9,42 | 1784 | 305
Берлин | 39,26 | 6,08 | 1549 | 320
Стокгольм | 51,06 | 12,70 | 2487 | 370
Вена | 41,95 | 6,75 | 1609 | 529
Мюнхен | 45,06 | 7,72 | 1713 | 517
Хельсинки | 29,70 | 14,41 | 4852 | 332
Москва (в старых границах) | 110,90 | 3,50 | 316 | 308
Санкт-Петербург | 38,44 | 2,52 | 656 | 307
"Если менее 30 процентов территории города отведено под улицы, то это большая ошибка. Если у вас будет меньше, то у вас будут большие проблемы с пробками."
Исполнительный директор ООН-Хабитат д-р Джоан Клос.
STREETS AS PUBLIC SPACES AND DRIVERS OF URBAN PROSPERITY First published in Nairobi in 2013 by UN-Habitat. Copyright © United Nations Human Settlements Programme 2013 https://unhabitat.org/streets-as-public-spaces-and-drivers-of-urban-prosperity
Статистика по российским городам отсутствует, за исключением городов федерального значения

## Slide 10: Развитие транспортных систем и экономический успех
Взаимосвязь рейтинга транспортной системы и уровня экономического благосостояния города
(по показателям McKinsey&Company)
Chart: Значение
| Китай, САР Гонконг | Нидерланды | Япония | Греция | Франция | Великобритания | Финляндия | Испания | Мексика | Соединенные Штаты Америка | Филиппины | Дания | Сенегал | Бельгия | Колумбия | Сингапур | Бразилия | Марокко | Египет | Индия | Таиланд | Буркина-Фасо | Эфиопия | Нигерия | Россия | Новая Зеландия | Гайана | Гана | Танзания | Руанда | Кения | Армения
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 11.905 | 49.314 | 39.437 | 25.896 | 40.952 | 39.989 | 41.587 | 32.463 | 17.429 | 53.246 | 6.688 | 46.829 | 2.742 | 43.755 | 13.025 | 83.002 | 15.669 | 7.674 | 12.344 | 5.017 | 15.408 | 1.629 | 1.444 | 5.225 | 26.045 | 35.469 | 10.998 | 5.321 | 2.195 | 1.559 | 3.406 | 9.564
Плотность населения, тыс.чел/кв.км | 26.1 | 2.5 | 4.4 | 6 | 3.8 | 5.9 | 2.4 | 4.3 | 6.5 | 2.4 | 14.8 | 2.7 | 16.8 | 2.6 | 19.7 | 10.2 | 6.5 | 14.2 | 9.1 | 31.7 | 6.2 | 6.3 | 8.3 | 13.3 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 6.5 | 9.3 | 8 | 4
Центр города, плотность улиц, км/кв.км | 35.7 | 30.7 | 30.2 | 28.8 | 27.9 | 25.7 | 25.2 | 23.8 | 20.9 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 18.1 | 16.9 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15 | 14.9 | 14.8 | 13.6 | 13.5 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 10 | 9.6 | 9.5 | 7.3 | 6.1
ВВП на душу населения и плотность улично-дорожной сети
Транспортные системы 24 городов мира: составляющие успеха. McKinsey&Company. Июнь 2018.
Для того, чтобы город был процветающим, в нем должны быть развитые и хорошо спроектированные улицы.
Понятие процветания города подразумевает успех, богатство, условия процветания и благополучия, а также возможности для всех.
STREETS AS PUBLIC SPACES AND DRIVERS OF URBAN PROSPERITY
First published in Nairobi in 2013 by UN-Habitat.
Copyright © United Nations Human Settlements Programme 2013
https://unhabitat.org/streets-as-public-spaces-and-drivers-of-urban-prosperity

## Slide 11: Структура передвижений в некоторых агломерациях мира
Sources: NYC: New York Metropolitan Transportation Council (2014). 2010/2011 Regional Household Travel Survey. U.S.: U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration (2011). Summary of Travel Trends: 2009 National Household Travel Survey. Chicago: Singapore Land Transport Authority (2014). “Passenger Transport Mode Shares in World Cities.” JOURNEYS. London: Transport for London (2014). Travel in London: Report 7. Paris: L’Observatoire de la mobilite en Ile-de-France, L Enquete Globale Transport 2010. Berlin: Rode, Philipp, Christian Hoffmann, Jens Kandt, Duncan Smith, and Andreas Graff (2015). Toward New Urban Mobility: The case of London and Berlin. Peter Griffiths (ed). LSE Cities/InnoZ. London School of Economics and Political Science: London. Hong Kong: Smith, Duncan Alexander (2013). Urban Form, Accessibility and Transport Sustainability in World Cities. LSE Cities.
Chart: Распределение передвижений по видам транспорта в центральной части некоторых крупных городов
| Чикаго | Нью-Йорк | Лондон | Берлин | Париж | Гонг Конг | Москва
Пешеход | 19 | 37 | 24 | 31 | 52 | 43 | 9
Велосипед | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0
Общественный транспорт | 15 | 29 | 36 | 28 | 31 | 50 | 68
Автомобиль | 63 | 31 | 37 | 29 | 13 | 7 | 23
Другое | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доли устойчивого1 и личного транспорта в городской агломерации
При расчете доли устойчивого транспорта используется разная методика расчета, в большинстве случаев учитываются пешие передвижения, которые достигают: Барселона - 50%, Париж - 40% Шанхай - 25%, Лондон и Гамбург - порядка 20%, Сингапур - 7%. Доля пеших передвижений в городе в основном рассчитывается на основе проводимых опросов среди жителей.
1 - устойчивый транспорт включает в себя ОТ, СИМ, такси, каршеринг и пешие передвижения
2 - указана доля без учета пеших передвижений
2

## Slide 12: Смена приоритетов транспортной политики – как привлечь пассажиров на НГПТ
Современный подход к транспортному планированию характеризуется комплексностью с оценкой влияния на конечную цель - качество жизни.
Транспортные системы 24 городов мира: составляющие успеха. McKinsey&Company. Июнь 2018.
Приоритеты пользователей транспортной системы:
Эффективность транспорта (личного или общественного), включая:
Время в пути (включая ожидание)
Стоимость поездки
Надежность времени в пути и регулярность обслуживания
Комфорт в пути
Удобство использования транспорта, включая доступность остановок, продолжительность ожидания и дальность подхода на пересадках
Безопасность при поездке
Характеристика маршрута и цели поездки
Характеристика транспортной инфраструктуры
Характеристика едущего человека
Выбор способа передвижения
?

## Slide 13: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА
Построение каркаса на основе функции каждого элемента сети
Создание альтернативных маршрутов
Связанность и синхронизация мероприятий
Увеличение доли местной сети
Система логистики
Грузовой каркас города
Грузовые дроны
Благоустройство пешеходных коммуникаций
Формирование систем велокоммуникаций
Интеграция ЖД в городскую транспортную систему, в т.ч. пути необщего пользования
Развитие трамвайной сети как скоростного транспорта
Градостроительная организациия прилегающих территорий (сейчас вдоль железных дорог в основном производственные территории с низким потенциалом спроса на поездки)
Комфортность подвижного состава и пересадок, единый тариф на поездки
Разработка нормативов
Инфраструктура электротранспорта
Экологи и утилизация
Каркас
улично-дорожной сети
Развитие наземного городского пассажирского транспорта
Развитие скоростного внеуличного транспорта
Грузовой каркас
Обеспечение пешеходной доступности
Изменение технологий
Организация приоритета НГПТ перед другими участниками дорожного движения

## Slide 14: ВЫВОДЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ РАЗВИТИЮ АГЛОМЕРАЦИИ
Вывод №1
Развитие транспортной инфраструктуры повышает благосостояние в городе и капитализирует землю. Повышается стоимость недвижимости и возрастает спрос на развитие территорий.
Вывод №2
Значительным препятствием в обеспечении преимущественного пользования общественным транспортом является низкий уровень комфорта пользования общественным транспортом (устаревший подвижной состав, неудобное расписание, переполнение салона, не эффективная маршрутная сеть и т.д.)
Вывод №3
Тренды на транспортно-ориентированное развитие и смешанную застройку снижают потребность в передвижениях.
Требуется комплексный подход для развития транспортно-ориентированной и смешанной застройки:
Минимизация потерь времени на поездки в течение рабочего дня;
Минимизация рисков покупки/смены/аренды жилья
Вывод №4
Базовым элементом транспортной инфраструктуры остаётся развитая улично-дорожная сеть, обеспечивая в том числе и привлекательность общественного транспорта.

## Slide 15: Предложения
Цель | Предлагаемое мероприятие
Повышение качества транспортного обслуживания населения | Оценка текущего состояния транспортного обслуживания населения в городах, включая затраты времени на передвижения, скорость движения НГПТ, с последующим постоянным мониторингом передвижений населения и качества транспортного обслуживания
 | Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети, достаточности пропускной/провозной способности транспортной инфраструктуры и надёжности её работы
 | Введение целевых показателей транспортного обслуживания и состояния транспортной инфраструктуры (например, сокращение затрат времени на ежедневные поездки, доля УДС от площади города, плотность УДС и другие)
 | Определить потребности в развитии транспортной инфраструктуры городов и агломераций, необходимый объём финансирования
Снижение транспортного спроса | Определить пути решения задачи снижения транспортного спроса за счёт сбалансированного градостроительного развития, улучшения резидентной мобильности и снижения потерь времени на поездки в течение рабочего дня
Формирование системы управления развитием транспортных систем городов и агломераций | Определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за транспортное обслуживание населения городов и развитие транспортной инфраструктуры
 | Разработать стандарт качества транспортного обслуживания населения городов и агломераций, основанный на целевых показателях
 | Утвердить норматив финансирования развития транспортных систем и транспортного обслуживания населения городов и агломераций
 | Сформировать систему методической помощи администрациям городов и субъектов Российской Федерации