## Slide 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Никулич Октябрина Владимировна
ведущий эксперт отдела проектной документации
и ценообразования ГКУ НСО ТУАД
Государственное казённое учреждение Новосибирской области
"Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"

## Slide 2
Необходимость научных изысканий и учета региональных особенностей при проектировании дорожных конструкций.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
01.
Анализ нормативных документов по расчету нежестких дорожных одежд
02.
03.
Анализ конструкций дорожных одежд и их стоимости в рамках последних изменений в требованиях нормативных документов

## Slide 3
Методика проектирования нежестких дорожных одежд в Российской Федерации
Согласно Письму Росавтодора от 09.03.2023 № 05-32/8217 ОДН 218.046-01 признан не подлежащим применению распоряжением Минтранса России от 13.02.2023 № ВИ-26-р
ВСН-46-60/Минтрансстрой СССР Инструкция по назначению конструкций дорожных одежд нежесткого типа
ВСН 46-72/Минтрансстрой СССР Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа
ВСН 46-83/Минтрансстрой СССР Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа
ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд
ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных одежд
ПНСТ 542-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования
ПНСТ 542-2021
Действующий. С ограниченным сроком действия
с 01.06.2021 по 31.05.2024
Во всех представленных документах заложена методика, использующая упрощенную схему: приведение многослойной конструкции к двухслойной и использование номограмм для определения НДС

## Slide 4
Учет требований ПНСТ 542-2021
Для устройства асфальтобетонных слоев дорожных одежд капитального и облегченного типа закреплены ЩМА по ГОСТ Р 58401.2 и ГОСТ Р 58406.1, асфальтобетоны по ГОСТ Р 58401.1 и ГОСТ Р 58406.2
При расчете дорожных одежд на прочность и морозоустойчивость толщина верхнего слоя, должна быть уменьшена на величину максимально допустимой глубины колеи в соответствии с ГОСТ Р 50597
Изменились требования в сторону увеличения морозозащитного слоя согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 59120-2021
Появились рекомендации для дорог с капитальным типом дорожной одежды по устройству верхнего слоя основания, укрепленного вяжущим

## Slide 5
ПНСТ 542-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования
6.13.1 Величина общего модуля упругости на поверхности рабочего слоя земляного полотна (при расчетной влажности грунта земляного полотна) в зависимости от ДКЗ должна быть не ниже следующих значений:
- 60 МПа - в ДКЗ I и II;
- 53 МПа - в ДКЗ III;
- 45 МПа - в ДКЗ IV, V.
Chart: 
| глина | песок | суглинок легкий | суглинок легкий пылеватый | суглинок тяжелый | суглинок тяжелый пылеватый | супесь легкая | супесь твердая пылеватая | супесь легкая пылеватая
Количество по полю Грунт земляного полотна | 25 | 1 | 9 | 16 | 10 | 31 | 3 | 2 | 3
Количество по полю Район | 25 | 1 | 9 | 16 | 10 | 31 | 3 | 2 | 3
Изменения в требованиях к грунтам земляного полотна автомобильных дорог

## Slide 6
Chart: Год разработки проектной документации
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
IV | 29632.8425 | 20528.6807 | 22635.893 | 28383.6498 | 28869.0989 | 45929.866
III | 21510.33 | 23835.826 | 33891.171 | 34085.3636 | 34865.0653 | 79410.1655
II | 24479.0501 | 33058.115 | 40143.52 | 96640.0063
Динамика изменения стоимости строительства дорожной одежды

## Slide 7
Колееобразование при использовании асфальтобетонов по ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2, ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2

## Slide 8
проведение научных изысканий в области изучения асфальтобетонов по ГОСТ Р 58401, ГОСТ Р 58406 в холодном климате, геосинтетики и укрепления грунтов рабочего слоя земляного полотна в перспективе межремонтных сроков;
разработка единой методики расчета геосинтетики и обеспечение единообразия ее реализации в программных комплексах для проектирования дорожных одежд;
дальнейшее совершенствования методики расчета нежестких дорожных одежд с проведением испытаний материалов статическим и динамическим нагружением на специальных полигонах, не только в Москве, но и в регионах страны с различными климатическими условиями, в том числе с использованием данных станции мониторинга на существующих участках автомобильных дорог.
Для решения проблем по повышению качества проектирования дорожных конструкций необходимо :

## Slide 9
Спасибо
за внимание