## Slide 2
Цементнобеононе покрытие в КНР

## Slide 3
Сфера применения цементных дорожных покрытий в Китае
1
Основные подходы к реализации проекта
В процессе десятилетий активного развития в Китае цементная промышленность и производство бетона стабильно занимали первое место в мире. Среди них цементобетонные дороги также быстро развивались и широко использовались, формируя огромную базовую транспортную сеть Китая.
В Китае цементный бетон широко используется на дорогах, в аэропортах, доках и в горнодобывающих районах. Среди дорог средней и высокой категории цементобетонное покрытие составляет 40%, а среди дорог низкого категории эта доля достигает более 84%. Его простая конструкция и небольшое воздействие на окружающую среду делают его подходящим для различных климатических условий Китая.

## Slide 4
Сфера применения цементных дорожных покрытий в Китае
1
Основные подходы к реализации проекта
На 80% дорожных покрытий аэропортов
используются цементобетонные формы для мощения, которые могут эффективно повысить общую прочность и ровность дорожного покрытия. В условиях интенсивной эксплуатации, таких как районы добычи полезных ископаемых, доки, платные станции и т.д., более 90% дорог имеют цементобетонное покрытие с лучшей устойчивостью и несущей способностью.
Рассматривая историю развития цементобетонных дорог Китая, можно отметить, что с 1980 года строительство цементобетонных дорог началось со скоростью сотни километров в год; в 1985 году темпы строительства увеличились на тысячи километров в год; в 1994 году темпы строительства увеличились на 10 000 километров в год; с 2005 по 2007 год темпы строительства от 200 000 до 300 000 километров в год быстро росли;

## Slide 5
Сфера применения цементных дорожных покрытий в Китае
1
Основные подходы к реализации проекта
к концу 2022 года, согласно неполным статистическим данным, протяженность цементобетонных дорог в Китае достигла примерно 4,6 миллиона километров. Стремительное развитие цементных и бетонных дорог позволило китайским инфраструктурным компаниям накопить много передовых технологий и богатый опыт строительства.

## Slide 6
Преимущества цементобетонного покрытия
2
Основные подходы к реализации проекта
В настоящее время структура дорожного покрытия общего назначения в основном представлена в двух вариантах: асфальтовое покрытие и цементное покрытие. Обе формы дорожного покрытия имеют определенное применение в холодных районах. В зависимости от класса дороги расчетный срок службы асфальтобетонного покрытия в нашей стране обычно составляет от 8 до 15 лет, а расчетный срок службы цементного покрытия - от 10 до 30 лет.
В России, которая расположена в холодном регионе, расчетный срок службы асфальтобетонного покрытия составляет от 16 до 20 лет, а цементобетонное покрытие - от 20 до 25 лет. В процессе фактической эксплуатации срок службы цементобетонного покрытия в основном совпадает с расчетным значением и может даже превышать его; в то время как асфальтобетонное покрытие подвержено преждевременным дефектам из-за суровых местных климатических условий, срок службы составляет всего от 5 до 8 лет

## Slide 7
Преимущества цементобетонного покрытия
2
Основные подходы к реализации проекта
Высокая долговечность цементобетонного покрытия является его уникальной характеристикой, которая в первую очередь обусловлена характеристиками самого бетонного материала. Прочность и деформация цементного бетона отличаются от прочности асфальтобетона, и они существенно не меняются при изменении атмосферной температуры и влажности. В течение срока службы, несмотря на то, что он подвергается длительным нагрузкам транспортных средств и атмосферной эрозии окружающей среды, его прочность не только не снижается, но и увеличивается (примерно на 10% ~ 20%).
На используемом цементобетонном покрытии не будет явных колейных дефектов. Оно не будет ни прогибаться из-за пластической деформации, ни образовывать колеи из-за износа. Колеи - самая большая головная боль для асфальтобетонного покрытия. Цементобетонное покрытие может эффективно распределять нагрузку на транспортные средства. Следовательно, остаточная деформация и напряжение сдвига слоев под ним значительно снижаются, тем самым повышая долговечность дорожного покрытия, в то время как при применении асфальтобетонного покрытия трудно достичь такого уровня.

## Slide 8
Преимущества цементобетонного покрытия
2
Основные подходы к реализации проекта
При тех же дорожных условиях стоимость квадратного метра асфальтобетонного покрытия сопоставима с ценой цементного покрытия или даже немного выше. Считается, что температура на Дальнем Востоке России чрезвычайно низкая, плотность населения невелика, а экономические условия относительно отсталые. Большинство транспортных средств - это тяжелые транспортные средства, такие как для перевозки древесины и руды. Отсюда следует, что хотя асфальтобетонное покрытие обладает такими преимуществами, как простота строительства и обслуживания, а также хороший комфорт вождения, цементное покрытие все же имеет лучшие перспективы применения и адаптивность.

## Slide 9
Распрострнаненные виды дефектов по цементобетонному покрытию
3
Основные подходы к реализации проекта
В холодных районах, из-за более специфических факторов, влияющих на дорожное покрытие, важность дефектов цементобетонных покрытий также имеет свои особенности. Наиболее типичными типами дефектов дорожного покрытия являются главным образом трещины, стыки и поверхностным изъянам. Среди них трещины дорожного покрытия - это в основном продольные трещины, крестообразные трещины и сетчатые трещины. Среди стыков - это, главным образом, разбитые швы,
потеря герметизирующих материалов и вертикальное смещение концов плит. Поверхностные изъяны в основном включают отслаивание дорожного покрытия, обваливание, появление кочек и ямок. В холодных районах наибольшее воздействие на цементобетонное покрытие и бетон в целом оказывает повреждение от замерзания-оттаивания. Влияние цикла замораживания-оттаивания на прочность бетона более очевидно. С увеличением числа циклов замораживания-оттаивания прочностные характеристики бетона демонстрируют тенденцию к снижению. Прочность на изгиб является наиболеечувствительной, изменяется быстрее всего и снижается сильнее всего.

## Slide 10
Распрострнаненные виды дефектов по цементобетонному покрытию
3
Основные подходы к реализации проекта
В холодных районах, из-за более специфических факторов, влияющих на дорожное покрытие, важность дефектов цементобетонных покрытий также имеет свои особенности. Наиболее типичными типами дефектов дорожного покрытия являются главным образом трещины, стыки и поверхностным изъянам. Среди них трещины дорожного покрытия - это в основном продольные трещины, крестообразные трещины и сетчатые трещины. Среди стыков - это, главным образом, разбитые швы,
потеря герметизирующих материалов и вертикальное смещение концов плит. Поверхностные изъяны в основном включают отслаивание дорожного покрытия, обваливание, появление кочек и ямок. В холодных районах наибольшее воздействие на цементобетонное покрытие и бетон в целом оказывает повреждение от замерзания-оттаивания. Влияние цикла замораживания-оттаивания на прочность бетона более очевидно. С увеличением числа циклов замораживания-оттаивания прочностные характеристики бетона демонстрируют тенденцию к снижению. Прочность на изгиб является наиболее чувствительной, изменяется быстрее всего и снижается сильнее всего.

## Slide 11
Успешный опыт КНР в устранении вышеуказанных дефектов
4
Основные подходы к реализации проекта
Чтобы адаптироваться к климатическим характеристикам холодных районов, следует выбирать сырье, максимально отвечающее строительным требованиям холодных районов, тем самым повышая морозостойкость и долговечность бетонного покрытия. Выбор цемента, песка и гравия, добавок и воды для смешивания осуществляется в соответствии с фактической ситуацией в холодных районах.
В то же время строительный контроль должен осуществляться строго в соответствии с требованиями строительных спецификаций в холодных районах и фактической ситуацией на местности, чтобы обеспечить высокое качество и экономичность строительства. Согласно многолетнему опыту нашей компании в строительстве в России, технические характеристики зимних бетонных конструкций в двух странах в основном схожи.

## Slide 12
Уход за цементобетонным покрытием в холодном регионе
4
Основные подходы к реализации проекта
Учитывая особые климатические условия в холодных районах и результаты испытаний внутри помещений, при ремонте цементобетонных покрытий в Северном Китае и холодных регионах России следует использовать методы аккумулирования тепла, сохранения тепла и увлажнения. Специфическими методами технического обслуживания являются:
После укладки мягкие поверхности бетонного покрытия должны распыляться веществами на основе жидкого стекла, которые ускоряют упрочнение поверхности, не только предотвращают пластическое сужение трещин, но и ускоряют затвердевание поверхности, ускоряют изоляцию и увлажнение покрытия. Если покрытие не влияет на ровность поверхности, теплоизоляционное и увлажняющее покрытие следует наносить немедленно.

## Slide 13
Уход за цементобетонным покрытием в холодном регионе
4
Основные подходы к реализации проекта
Способ теплоизоляции, увлажнения и ухода заключается в покрытии верхней и нижней сторон бетона полиэтиленовой пленкой, а середину покрывают теплоизоляционными материалами (пенопласт, битая вата, войлок, геотехнический войлок, пеньковый мешок или соломенная занавеска и т.д.). Верхняя пластиковая пленка предназначена для предотвращения намокания изоляционного материала в результате снежных бурь, града или ледяного дождя, а нижняя пластиковая пленка предназначена для поддержания достаточной влажности на поверхности дороги.
Количество дней для аккумулирования тепла, сохранения тепла, увлажнения и ухода за покрытием: конкретное количество дней для удаления аккумулирования тепла, сохранения тепла, увлажнения и ухода за дорожным покрытием должно основываться на измеренной прочности бетонного покрытия на растяжение, достигающей 4,0 МПа (прочность на сжатие составляет примерно 25 МПа), как правило, не менее 14 дней.

## Slide 14
Уход за цементобетонным покрытием в холодном регионе
4
Основные подходы к реализации проекта
Во время обслуживания изоляции, увлажнения и бетонного покрытия предел прочности бетона при изгибе при замерзании не должен быть ниже критического предела прочности при изгибе 1,0 МПа для морозостойкости, а критический предел прочности при сжатии для морозостойкости составляет ≥5 МПа.

## Slide 15
Участие CRCC в аналогичных проектах
5
Основные подходы к реализации проекта
СиАрСиСи Рус имеет очень богатый внутренний потенциал.Опыт компании в строительстве цементобетонных покрытий показывает, что некоторые проекты имеют климатические и топографические условия, сходные с восточными регионами России, приведем несколько подобных проектов ниже：
Название дороги | Инженерное подразделение | Уклон дороги | Местоположение проекта
Скоростная автомагистраль Джихэй, участок 5 Харбина (Харбин-Учан) (151 км) | Китайское бюро по строительству железных дорог и мостов | автострада | Провинция Хэйлунцзян (граничит с Россией)
Проект реконструкции и расширения скоростной автомагистрали Шенда (Шэньян-Далянь) (375 км) | Китайское железнодорожное строительство, 19-е бюро, 11-е бюро и т.д. | автострада | Провинция Ляонин (Северный Китай)
Проект реконструкции и расширения участка Сюэсян - Ябли шоссе Саньмо, национальное шоссе Хэйлунцзян (93 км) | Китайское бюро по строительству железных дорог и мостов | Шоссе 1, 2 уровня | Провинция Хэйлунцзян (граничит с Россией)
Шоссе Шэндань (Шэньян-Даньдун) (222 км) | Китайское бюро по строительству железных дорог и мостов | Первоклассное шоссе | Провинция Ляонин (Северный Китай)